ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 10.04.2020 r.

na termomodernizację budynków starej szkoły, internatu z częścią administracyjną (oranżeria) budynku internatu oraz modernizację lokalnej sieci ciepłowniczej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zespołu budynków zabudowy dworskiej w Zbylitowskiej Górze.” w ramach programu priorytetowego nr 3.1. „Poprawa jakości powietrza. Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

1.	Nazwa Zamawiającego

F.H.U.COMERCJA Marcin Leśniak

Zbylitowska Góra

Ul. Prymasa Wyszyńskiego 9

33-113 Zgłobice

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pn. : „Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zespołu budynków zabudowy dworskiej w Zbylitowskiej Górze.” w ramach programu priorytetowego nr 3.1. „Poprawa jakości powietrza. Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

3.	Przedmiot zamówienia

OPIS INWESTYCJI

Planowane przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Dwór" prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracyjne "Dwór " wchodzącego w skład zespołu budynków zabudowy dworskiej w Zbylitowskiej Górze stanowiących własność Pana Marcina Leśniaka prowadzącego działalność gospodarczą  pod firmą " FHU Comercja".

Obiekt zlokalizowany jest w Zbylitowskiej Górze ul. Zbylitowskich 95 a-d 33-113 Zgłobice na działce nr 327 Jedn. ewidencyjna: 121609_2, Tarnów Gmina, obręb: 0013, Zbylitowska Góra. Budynki są wpisane do rejestru zabytków (dec. Tarnowskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr KL.III-5340/041/80 z dn. 25.09.1980r.)

W ramach zadania termomodernizacji zostaną poddane następujące budynki:

1. Budynek Starej Szkoły- Budynek 1

2. Budynek internatu z częścią administracyjną (oranżeria)- Budynek 2

3. Budynek Internatu- Budynek 3

Poza tym planuje się także modernizację lokalnej sieci ciepłowniczej.

Opis budynków, analiza stanu technicznego i wykaz planowanych prac:

1. Budynek Starej Szkoły

budynek stanowił pierwotnie dworską stajnię i wozownię, pochodzi z poł. XIXw. i w trakcie swojego istnienia przechodził liczne przebudowy, w tym przemurowanie ścian zewnętrznych, wymurowanie ścian wewnętrznych.

W latach 70-tych XXw. budynek został przystosowany do celów edukacyjnych, bowiem od 1973r. mieści się tu jeden z obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym.

Przedmiotowy budynek służy do celów szkolnych z pomieszczeniami warsztatów terapii zajęciowej. Teren, na którym zlokalizowany jest budynek szkolny znajduje się w całości pod ochroną Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż stanowi zespół dworsko-parkowy w Zbylitowskiej Górze, nr rejestru zabytków A-227 z dnia 25.09.1980r.

Ściany zewnętrzne, nieocieplone, strop nad starszą (zasadniczą) częścią budynku o konstrukcji drewnianej bez izolacji termicznej, okna zewnętrzne drewniane skrzynkowe z II poł. XXw. w złym stanie technicznym.

Drzwi zewnętrzne płytowe drewniane bez izolacji termicznej w złym stanie technicznym. Budynek ogólnie jest w złym stanie technicznym.

W ramach prac termomodernizacyjnych planuje się:

- Ocieplenie podłogi na gruncie styropianem l = 0,037[W/m2K] o grubości 12 cm.

- Ocieplenie stropu nad przybudówką pod nieogrz. poddaszem matą z wełny mineralnej, l = 0,045[W/m2K] o grubości 28 cm. Dodatkowo, z racji na nieszczelność dachu wymagane jest przełożenie pokrycia z dachówki i ułożenie folii przeciwwiatrowej.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej, l = 0,039[W/m2K] o grubości 18 cm.

- Wymiana okien zewnętrznych, demontaż istniejących okien oraz nowe okna drewniane o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m2K z szybą zespoloną wraz z ich montażem oraz montaż 11szt. nawiewników higrosterowanych.

- Wymiana drzwi zewnętrznych

Usprawnienie obejmuje demontaż istniejących drzwi oraz nowe drzwi U=1,3W/m2K wraz z ich montażem i obróbka szpalet.

- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z budową przyłącza sieci cieplnej c.w.u. do budynku.

Demontaż istniejących podgrzewaczy elektrycznych.

- Modernizacja instalacji grzewczej wymiana rurociągów i grzejników, montaż zaworów termostatycznych, wykonanie izolacji termicznych rurociągów. Pozostawienie istniejącego sposobu zasilania budynku poprzez lokalną sieć cieplną.

2. Oranżeria

Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym z poddaszem użytkowym i częściowym podpiwniczeniem.

Elewacja częściowo z zawilgoconym i odpadającym tynkiem . Strop pod nieogrzewanym poddaszem o konstrukcji drewnianej, bez izolacji termicznej. Ściany zewnętrzne poddasza i wewnętrzne pomiędzy poddaszem a przestrzenią poddasza nieużytkowego o konstrukcji drewnianej bez izolacji termicznej lub z częściową izolacją z trocin z wapnem. Okna zewnętrzne drewniane z szybą zespoloną w średnim stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne o konstrukcji AL w dobrym stanie technicznym. Budynek ogólnie jest w dobrym stanie technicznym.

W ramach prac termomodernizacyjnych planuje się:

- Ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza płytami z wełny mineralnej, l = 0,045[W/m2K] o grubości 20 cm.

- Ocieplenie stropu piętra i parteru pod nieogrz. poddaszem płytami z wełny mineralnej, l= 0,045[W/m2K] o grubości 28 cm

- Ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza matą z wełny mineralnej l = 0,035[W/m2K] o grubości 8 cm. Ze względów technicznych i konserwatorskich maksymalna możliwa do ułożenia grubość warstwy izolacyjnej wynosi 8cm.

- Wymiana okien.

Usprawnienie obejmuje demontaż istniejących okien oraz nowe okna drewniane o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m2K z szybą zespoloną wraz z ich montażem oraz montaż nawiewników higrosterowanych.

3.Budynek internatu

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym i częściowym podpiwniczeniem. Ściany zewnętrzne budynku nieocieplone. Ściany wewnętrzne pomiędzy poddaszem użytkowym a przestrzenią poddasza nieużytkowego o konstrukcji murowanej bez izolacji termicznej. Budynek ogólnie jest w dobrym stanie technicznym. Wymaga jednak remontu elewacji wraz z odbudową elementów sztukaterii oraz wykonania nowych obróbek blacharskich gzymsów i orynnowania.

Okna zewnętrzne drewniane z szybą zespoloną w średnim stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne drewniane pełne lub częściowo przeszklone nieocieplone, w średnim stanie technicznym.

W ramach prac termomodernizacyjnych planuje się:

- Ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza płytami z wełny mineralnej, l = 0,045[W/m2K] o grubości 20 cm.

- Ocieplenie stropu parteru i I piętra pod nieogrz. poddaszem matą z wełny mineralnej, l = 0,045[W/m2K] o grubości 28 cm.

- Wymiana okien w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną i w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną (kuchnia) demontaż istniejących okien oraz nowe okna drewniane o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m2K z szybą zespoloną wraz z ich montażem oraz montaż nawiewników higrosterowanych.

- Wymiana drzwi zewnętrznych o współczynniku U dla nowej stolarki: 1,3 W/(m2•K)

- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej Remont instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej. Instalacja c.w.u. z izolowanymi przewodami, obiegiem cyrkulacyjnym pracującym z przerwami.

- Modernizacja instalacji grzewczej

Remont instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie rurociągów i grzejników, montażu zaworów termostatycznych, wykonaniu izolacji termicznych rurociągów. Sposób zasilania budynku z lokalnej sieci cieplnej pozostaje bez zmian.

4. Modernizacja lokalnej sieci ciepłowniczej

Istniejąca lokalna sieć ciepłownicza c.o. i c.w.u. została wybudowana na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Jest to sieć niskoparametrowa wodna, dwuprzewodowa (c.o.) i jednoprzewodowa (c.w.u.) pracująca w układzie pompowym. Zasilanie sieci z lokalnej kotłowni gazowej o mocy ok. 214kW (poprzednio z kotłowni na paliwo stałe) zlokalizowanej w budynku tzw. „oranżerii”, który aktualnie pełni funkcję internatu dla dziewcząt i funkcję administracyjno-biurową. Sieć c.o. i c.w.u. wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Rury ułożone są w podziemnych prefabrykowanych kanałach ciepłowniczych z łupin żelbetowych. Izolacja termiczna rurociągów wykonana jest z waty szklanej o grub. ok. 50mm pod siatką z drutu stalowego ocynkowanego i płaszcza gipsowo - cementowego. Izolacja termiczna w złym stanie technicznym.

Sieć ciepłownicza c.o. doprowadzona jest do wszystkich budynków objętych opracowaniem, a sieć c.w.u. jedynie do budynku głównego (budynek byłego dworu). Znamienne jest to, że sieć c.w.u. pracuje jako jednoprzewodowa, bez cyrkulacji. Istniejąca lokalna sieć ciepłownicza jest w złym stanie technicznym. W ramach robót należy wykonać nową sieć ciepłowniczą preizolowaną c.o. i c.w.u. pomiędzy budynkami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Należy wykonać sieć z rur preizolowanych stalowych lub z tworzywa sztucznego (PEX-a) układanych bezpośrednio w ziemi. Łączna długość sieci c.o. wynosi 134,0m, a długość sieci c.w.u. (ciepła woda + cyrkulacja) wynosi 38,0m.

- Przedmiotem zamówienia jest wybór oferty na termomodernizację budynków starej szkoły, internatu z częścią administracyjną (oranżeria) budynku internatu oraz modernizację lokalnej sieci ciepłowniczej, niezbędnej do realizacji projektu.

- Wszystkie określenia materiałów i urządzeń, które opisane zostały poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy czytać wraz z wyrazami „lub równoważny”. Dopuszcza się więc, stosowanie innych niż wskazane za pomocą nazw i symboli producenta materiałów i urządzeń pod warunkiem, że będą one charakteryzowały się równoważnymi, czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi z punktu widzenia zastosowania tych materiałów lub urządzeń (np. wymiary, wytrzymałość, twardość, wydajność, moc, pobór energii itp.) a do obowiązku wykonawcy należy wykazanie równoważności tych parametrów.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego

- Wykonawca zapewni funkcję Kierownika Budowy osobie z przynajmniej 18-miesięcznym doświadczeniem pracy w danej specjalizacji na obiektach zabytkowych (Art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U.2020.0.282).

4.	Termin realizacji zamówienia

- Wykonawca  wykona  przedmiot  zamówienia  do Zamawiającego, który  podzielony jest na III etapy nie  później  niż  do  dnia:

– do 30.06.2020 r. dla wykonania modernizacji lokalnej instalacji ciepłowniczej i wykonania sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych c.o. i c.w.u.

– do 31.08.2020 r. dla wykonania termomodernizacji budynku Internatu

- do 31.07.2020r. dla wykonania termomodernizacji budynku Internatu z częścią administracyjną (oranżeria)

– do 31.12.2020 r. dla wykonania termomodernizacji budynku Starej Szkoły

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5.	Miejsce realizacji zamówienia

- Miejsce realizacji zamówienia:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze

Ul. Zbylitowskich 95, 33-113 Zgłobice

6.	Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

- Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.

- Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji.

- pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość otrzymanych ofert przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

- Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

- Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

- Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto - waga punktowa 60 pkt. (60%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

-------------------------------------------------------------- x 60 Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

b) Gwarancja - waga punktowa - 40 pkt. (40%)

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie,

-------------------------------------------------------------- x 40 Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert

- Zamawiający określa akceptowalny okres gwarancji:

- minimalna wymagana gwarancja - 48 miesięcy;

- maksymalny okres gwarancji - 60 miesięcy.

Wykonawca powinien w formularzu ofertowym (załącznik nr l) podać okres gwarancji pomiędzy 48 a 60 miesięcy włącznie. Wykonawca winien podać ilość miesięcy (liczba całkowita).

3)Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.

4)W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum Zamawiający do oceny ofert przyjmuje 60 miesięcy i taki okres gwarancji zostanie wpisany do umowy z Wykonawcą;

5) Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

2.Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stosując  powszechne zasady zaokrąglania.

3. Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia Wykonawcy. którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Sposób przygotowania oferty

- Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do mniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo, Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.

- Do Formularza Załącznik nr 1 do mniejszego zapytania ofertowego należy dołączyć:

a)Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

b) Dokumenty potwierdzające wykonanie prawidłowego skalkulowania ceny przez Wykonawcę – kosztorys ofertowy.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie oferta przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Miejsce i termin złożenia oferty.

- Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do 24.04.2020 r. do godziny 12.00.

- Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy F.H.U. COMERCJA, ul. Prymasa Wyszyńskiego 9,  33-113 Zgłobice  lub e-mail’em na adres: firma@comercja.eu

11.Wykaz załączników

1.Załącznik nr 1 - Formularz oferty

2.Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

3. Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr  1 – Formularz oferty

Wykonawca/ pieczątka:

………, dn. ……..

NIP ……………..

REGON ……………..

Formularz oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na termomodernizację budynków starej szkoły, internatu z częścią administracyjną (oranżeria) budynku internatu oraz modernizację lokalnej sieci ciepłowniczej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zespołu budynków zabudowy dworskiej w Zbylitowskiej Górze.” w ramach programu priorytetowego nr 3.1. „Poprawa jakości powietrza. Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” składam(y) ofertę na wykonanie całej dostawy w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 10.04.2020 za kwotę:

Cena netto: ………  słownie: ………

Cena brutto: ………  słownie: ……..

1.	Przedmiotem oferty jest zamówienie określone w zapytaniu ofertowym oraz formularzu ofertowym.

2.	Oświadczam(y), że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu ofertowym.

3.	Cena brutto oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem zamówienia

4.	Oświadczam(y), że prowadzę działalność gospodarczą w zakresie dotyczącym zapytania ofertowego

5.	Oświadczam(y), że nie jesteśmy powiązaniu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

6.	Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu

7.	Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń

8.	Oświadczam(y), że udzielam gwarancji na dostarczone materiały na okres ……….. miesięcy.

9.	Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty

10.	Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym

11.	Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert

12.	Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do dostarczenia materiałów zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

13.	Nieodzownym załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego jest kosztorys ofertowy, stanowiący dokument potwierdzający wykonanie prawidłowego skalkulowania ceny przez Wykonawcę

PODPIS(Y)

Osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

………………………………..

Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia ……………………………………………………………

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji.

- pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy)