## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Dla zadania

„Poprawa Efektywności energetycznej SOSW zespołu budynków zabudowy dworskiej w Zbylitowskiej Górze”

# Informacje o Zamawiającym

- Nazwa Zamawiającego 		F.H.U. Comercja

REGON				850009359

NIP			            		556-263-84-08

Miejscowość			Zbylitowska Góra

Adres				Zbylitowska Góra ul. Prymasa Wyszyńskiego 9

Strona internetowa			www.comercja.eu

Godziny otwarcia biura	      	7:30 – 15: 00

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie robót budowlanych, remontu zabytkowych  budynków wchodzących w skład zespołu dworsko –parkowego oraz sieci C.O i C.W.U znajdującego się na działce 327 W Zbylitowskiej Górze  zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

a) Modernizacja budynku starej szkoły

- wykonanie rozbiórki istniejącej posadzki ,  przygotowania podłoża, wykonanie warstwy  chudego betonu, ułożenie warstwy izolacji przeciwwodnej wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu gr. 12 cm i wykonanie warstwy dociskowej z betonu przyjęta pow. Ok. 278 m².

- wykonanie  ocieplenia stropu nad przybudówką pod nieogrzewanym poddaszem. Przyjęto warstwę izolacji o gr. 28 cm z wełny mineralnej  λ= 0,045(Wm²K) , lub równoważną . Dodatkowo należy wykonać zdjęcie istniejącego pokrycia  dachu z dachówki  i wykonanie folii przeciwwiatrowej i ułożenie ponowne dachówek. powierzchnia ok. 26,64 m²

- wykonanie ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem z wełny mineralnej mineralnej gr. 28 cm , λ= 0,045(Wm²K) , lub równoważnej . Wykonanie warstwy przeciwwilgociowej oraz kładek komunikacyjnych. Dodatkowo należy wykonać zdjęcie istniejącego pokrycia  dachu z dachówki  i wykonanie folii przeciwwiatrowej i ułożenie ponowne dachówek. powierzchnia ok. 302,33 m²

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z płyt wełny mineralnej o gr. 18 cm λ= 0,039(Wm²K) lub równoważną , metodą lekko mokrą z tynkiem krzemiankowym paroprzepuszczalnym, ocielenia ościeży, montaż nowych parapetów .pow. ok . 110,34 m².

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z płyt wełny mineralnej o gr. 18 cm λ= 0,039(Wm²K) lub równoważną , metodą lekko mokrą z tynkiem krzemiankowym paroprzepuszczalnym, ocielenia ościeży, montaż nowych parapetów .pow. ok . 152,30 m².

- wykonanie demontażu istniejących okien zewnętrznych  i  wymiana na nowe ,drewniane o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m²K z szybą zespoloną wraz z ich montażem oraz zamontowanie w nich nawiewników higrosterowanych  11 sztuk.

-wykonanie demontażu istniejących drzwi oraz wstawienie nowych drzwi  drewnianych o U=1,3W/m²K , wraz z obróbką szpalet.

-wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z budową przyłącza sieci cieplnej c.w.u. do budynku. Demontaż istniejących podgrzewaczy elektrycznych.

-wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania polegającego na wymianie rurociągów i grzejników , montaż zaworów termostatycznych , wykonanie izolacji termicznych rurociągów. Podłączenie instalacji do lokalnej sieci cieplnej.

Szczegółowy zakres rzeczowy instalacji znajduje się w dokumentacji projektowej Budynku tzw. Starej Szkoły.

b) Budynek oranżerii (internatu) z częścią administracyjną

- wykonanie ocieplenia stropu parteru pod  nieogrzewanym poddaszem o grubości 28 cm z wełny mineralnej  λ= 0,045(Wm²K) , lub równoważną. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonanie kładek komunikacyjnych. Przyjęto powierzchnię ok. 147,50 m²

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych  poddasza wełną mineralną  o grubości 8 cm z wełny mineralnej  λ= 0,035(Wm²K) , lub równoważną. Wykonanie wiatroizolacji i ułożenie warstwy z desek elewacyjnych . Przyjęto powierzchnię ok. 30 m²

-wykonanie demontażu istniejących  okien i wstawienie w ich miejsce nowych, drewnianych z szybami zespolonymi o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U= 0,9W/m²K. Wstawienie 13 szt. Nawiewników higrosterowanych. Montaż należy wykonać w pomieszczeniach oznaczonych w inwentaryzacji oznaczonych jako  : 1,3 , 1,4 , 1,6 , (3 szt.) 1, 7 , 1,16 , 1,17 , 2,3 ,2,4 ,2,5 ,2,6 ,2,7 .

Szczegółowy zakres rzeczowy instalacji znajduje się w dokumentacji projektowej Budynku tzw. Oranżerii.

c) Budynek internatu (dwór)

- wykonanie ocieplenia stropu parteru pod nieogrzewanym poddaszem  z matą z  wełny mineralnej o gr. 28 cm λ= 0,045(Wm²K) lub równoważną , wykonanie warstwy paroprzepuszczalnej i zamocowanie płyt wełny mineralnej  do ściany.

- wykonanie ocieplenia ścian wewnętrznych poddasza z płyt wełny mineralnej o gr. 20 cm λ= 0,045(Wm²K) lub równoważną , wykonanie warstwy paroprzepuszczalnej i zamocowanie płyt wełny mineralnej  do ściany.

-wykonanie ocieplenia stropu pietra  pod nieogrzewanym poddaszem  z warstwy izolacyjnej  oraz ułożenie wełny mineralnej o gr. 28 cm λ= 0,045(Wm²K) lub równoważnej.

- wykonanie demontażu istniejących  okien w kuchni – parter ,   wstawienie ( montaż)  w ich miejsce nowych, drewnianych  z szybami zespolonymi o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U= 0,9W/m²K , wraz z nawiewnikami higrosterowanymi . Ilość i rozmieszczenie znajdują się w audycie energetycznym budynku Internatu.

- wykonanie demontażu istniejących  okien na parterze ,   wstawienie ( montaż)  w ich miejsce nowych, drewnianych  z szybami zespolonymi o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U= 0,9W/m²K , wraz z nawiewnikami higrosterowanymi . Ilość i rozmieszczenie znajdują się w audycie energetycznym budynku Internatu.

- Wykonanie wymiany drzwi zewnętrznych i wstawienie w ich miejsce  drewnianych , szczelnych o współczynniku U= 1,3 W/m²K wraz z wykonaniem szpalet. Drzwi kuchenne nie podlegają wymianie.

-wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej. Instalacja c.w.u z izolowanymi przewodami, obiegiem cyrkulacyjnym pracującym z przerwami.

- Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania , wymiana rurociągów , grzejników, montaż zaworów termostatycznych , wykonanie izolacji termicznych rurociągów. Sposób zasilania – lokalna sieć cieplna.

d) Lokalna sieć ciepłownicza

- wykonanie wykopu pod lokalną sieć cieplną.  Ułożenie   c.o i c.w.u z rur preizolowanych stalowych lub z tworzywa sztucznego . Wykonanie podłączenia do budynków które zasili , wykonanie prób szczelności i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Przyjęte rury preizolowane to :  2x DN40/160 i 2xDN50/180 .

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w skład której wchodzi projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, niemniej Zamawiający zwraca uwagę, że udostępniona dokumentacja jest załącznikiem porządkującym, którego celem jest ułatwienie skalkulowania Wykonawcy ceny ofertowej, jednak za kalkulację wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie przedmiarów i projektu odpowiada wyłącznie dany Wykonawca składający daną ofertę. Zawarte w dokumentacji zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać charakter dokumentu pomocniczego.

- Wszystkie określenia materiałów i urządzeń, które opisane zostały poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy czytać wraz z wyrazami „lub równoważny”. Dopuszcza się więc, stosowanie innych niż wskazane za pomocą nazw i symboli producenta materiałów i urządzeń pod warunkiem, że będą one charakteryzowały się równoważnymi, czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi z punktu widzenia zastosowania tych materiałów lub urządzeń (np. wymiary, wytrzymałość, twardość, wydajność, moc, pobór energii itp.) a do obowiązku wykonawcy należy wykazanie równoważności tych parametrów.

- Zamawiający oświadcza i zastrzega, że wykonał już niektóre prace, niezbędne z punktu widzenia zabezpieczenia budynku dworu przed degradacją takie jak:

- częściowe ocieplenie

- wymiana poszycia dachowego

- wymiana łącznie 19 okien o różnych wymiarach

opisane w udostępnionym audycie energetycznym, stanowiącym załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

W związku z tym Zamawiający dołącza także kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac stanowiący załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia i zaznacza, że właściwym szczegółowym przedmiotem zamówienia będzie różnica pomiędzy wszystkimi pracami opisanymi w audycie energetycznym wykonana w technologii opisanej w załączonych do niniejszego Opisu dokumentacji projektowej, a wykonanymi już częściowo pracami.

#### 5. Wymagania jakościowe i materiałowe.

- Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający zastrzega, że dopuszcza wykonanie inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej wyłącznie w sytuacji, gdy alternatywny sposób wykonania zaproponowany przez Wykonawcę okaże się lepszy z punktu widzenia późniejszego użytkowania oraz spełni wymagania przedstawione w audycie jak i spełni wymogi trwałości przedsięwzięcia w myśl programu NFOŚiGW.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania lub montażu przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. W tym względzie wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi uprawnienia własne w zakresie sposobu gospodarowania odpadami lub podmiotu, z którym ma zawarte umowy na świadczenie usług w zakresie sposobu gospodarowania odpadami.

6.  Warunki rozliczenia.

- Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa o wynagrodzenie ryczałtowe                   (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego), obejmujące zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po ich zakończeniu,                   na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, z załączonym protokołem odbioru robót.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione przez Zamawiającego przed wyborem wykonawcy

- Zamawiający wzywa wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do:

  - przedstawienia kosztorysu ofertowego;

  - przedstawienia dowodów posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobą posiadającą wymagane uprawnienia budowlane;

  - przedstawienia dowodów, ze nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

  - przedstawienia dokumentów ubezpieczenia potwierdzających ubezpieczenie w pełnym zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,           na sumę ubezpieczenia równą co najmniej cenie ofertowej.

- Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który na wezwanie nie przedstawi Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 1.

- Dopuszcza się negocjacje treści oferty z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, która zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

# Uwagi i czynności dodatkowe

- Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności mającej na celu zabezpieczenie mienia/wyposażenia będącego własnością Zamawiającego oraz jego Najemców, za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz jego Najemcom Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- przedkładania informacji o bieżącej sytuacji; wydawane przez Zamawiającego polecenia będą miały formę pisemną, z wyłączeniem sytuacji nagłych, zagrażających życiu, bądź bezpieczeństwu, które nie wymagają formy pisemnej.

- wykonywania wszystkich innych poleceń Zamawiającego oraz czynności nie wymienionych w załączniku Nr 1 do SIWZ pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia”, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

- Wykonawca musi zapewnić wykwalifikowany personel zdolny do wykonywania prac opisanych szczegółowo w pkt. IV, zgodnie z postanowieniami umowy oraz przepisami BHP.

- Wykonując prace Wykonawca winien stworzyć niezbędną strukturę organizacyjną odpowiednią dla realizacji umowy.

- Wykonawca ponosi koszty związane z ew. zakwaterowaniem pracowników, dojazdem do pracy, transportem, dietami, ubezpieczeniem medycznym i inne wydatki związane z zatrudnieniem oraz inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom niezbędnych narzędzi i wyposażenia do wykonywanej pracy.

# Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

- Załącznik Nr 1 - dokumentacja projektowa

- Załącznik Nr 2 – audyt energetyczny dla zadania „Poprawa Efektywności  energetycznej SOSW zespołu budynków zabudowy dworskiej w Zbylitowskiej Górze”

- Załącznik Nr 3 – kosztorys powykonawczy z wykonanych prac, niezbędnych do zabezpieczenia budynku dworu przed degradacją